Уважаемые жители

Красносельского сельского поселения!

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения:

«Помните, что железнодорожный переезд – зона повышенной опасности!"

Тихорецкая дистанция пути напоминает, соблюдение простейших правил поможет избежать возникновения аварийной ситуации или столкновения, которое может иметь трагические последствия:

Пересекать ж/д пути можно только в установленных местах (на переездах), причем преимущественное право движения имеет железнодорожный состав  (отдельный локомотив или дрезина);

- при подъезде к ж/д путям водитель обязан четко соблюдать требования установленных на переезде знаков, светофора, дорожной разметки или сигналов дежурного сотрудника;

- на место пересечения проезжей части с железной дорогой водителю запрещено выезжать, если:

- шлагбаум закрыт или только начинает закрываться/ открываться;

- светофор, установленный на переезде запрещает движение (при наличии светофора водитель обязан руководствоваться исключительно его сигналом, а не шлагбаумом);

- движение запрещено дежурным, который подает сигнал к остановке (человек может стоять лицом или спиной к водителю с поднятыми руками или руками, разведенными в разные стороны);

- непосредственно за переездом  затруднено движение автотранспорта и водителю необходимо остановиться в месте пересечения с путями;

- к переезду приближается железнодорожный состав.

Если переезд оборудован стоп линией или светофором, то водитель обязан остановиться непосредственно в разрешенном месте. Если переезд оборудован только шлагбаумом, то остановка производится не ближе 5м. При отсутствии каких-либо ограничителей остановка автотранспорта производится не ближе 10 м от ближайшего рельса.

На переездах запрещено:

- выезжать на полосу, по которой двигается встречный транспорт;

- двигаться задним ходом;

- перевозить иные транспортные средства (строительную, дорожную или сельскохозяйственную технику) без специального разрешения.

Если автомашина остановилась на переезде по каким-либо причинам и не может самостоятельно продолжить движение, то водитель обязан:

-   немедленно высадить пассажиров и предпринять все меры к освобождению ж-д путей;

-  послать людей в каждом направлении путей для подачи сигнала об опасности машинисту поезда;

- оставаться около автомобиля и самостоятельно подавать сигнал об опасности (один длинный и три коротких гудка);

-  при приближении поезда предупредить машиниста о заторе на переезде. Для этого необходимо производить руками круговые движения.

Для улучшения видимости днем можно использовать красную ленту или иной яркий предмет, а в темное время суток – фонарь или факел.